SPRIEVODNÁ SPRÁVA

## 1. Identifikačné údaje

Názov stavby:	Rekonštrukcia OÚ a KD Lopašov

Miesto stavby: 	Lopašov

Parcelné čísla:	868/12

Stupeň PD: 		Projekt pre ohlásenie stavby

Investor:		Obec Lopašov

Spracovateľ PD:	Ing. Pálka Pavol

Dátum: 		10/2017

Zastavaná plocha: 	349,00 m2

Obstavaný priestor celkom: 2880,60 m3

## 2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

### 2.1 Východiskové podklady

- snímka z katastrálnej mapy

- požiadavky investora na prevádzku

- obhliadka a zameranie stavby

### 2.2 Charakteristika územia

Objekt je postavený na pozemku s parcelným číslom 868/12 v katastrálnom území Lopašov. Vstup do OÚ a KD je z juhovýchodnej strany, pomocné vstupy zo severovýchodnej z asfaltovej cesty. Pozemok je mierne svažitý. Objekt je vo vlastníctve obce .

### 2.3 Charakteristika prevádzky

Existujúci objekt je dvojpodlažný s pivnicou pod obecným úradom, samostatne stojaci. Objekt  postavený z tradičných materiálov. Obvodový plášť je murovaný z pórobetónových tvárnic. V suterénnej časti sa nachádza technické  zabezpečenie .

Pre začatím zatepľovania je nutné odstrániť z fasády všetky prvky a rôzne stavebné úpravy, ktoré budú brániť k riadnemu vykonaniu obnovy budovy.

### 2.4 Zdôvodnenie prestavby objektu a jeho využitie

Objekt  bol postavený cca v roku 1970. V súčasnosti vzhľadom na nevyhovujúci technický stav povrchových konštrukcií sa stavebník rozhodol obnoviť fasádu a strechu stavby.

Súčasťou navrhovaných prác je aj výmena klampiarskych konštrukcií.

## 3.Súhrnné kapacitné riešenie

Objekt je využívaný  ako kultúrny dom a obecný úrad.

## 4. Členenie stavby

Časť I.:	Oprava strechy a fasády vrátane klampiarskych prác

Časť II.:	Oprava interiérových povrchov stien, podlahy a stropov

Časť III.:	Výmena okenných otvorov

## 5. Časové väzby stavby na okolie

Vzhľadom na osadenie, typológiu objektu, jeho prevádzky a skutočnosť, že v danej lokalite súčasne neprebieha iná výstavba, nebude mať navrhovaná stavba žiadny negatívny vplyv na okolité stavby.

Zahájenie a ukončenie stavby bude upresnené stavebníkom. Presun hmôt a stavebných materiálov je plánovaný prístupom z priľahlej ulice.

## 6. Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov

Po prestavbe objektu bude prevádzkovateľom Obec Lopašov.

## 7. Termín začatia a dokončenia stavby

- termín začatia:  bude upresnený stavebníkom

- termín ukončenia:  bude upresnený stavebníkom

## 8. Celkové náklady stavby

Rozpočtové náklady stavby boli stanovené na základe objemových ukazovateľov pre práce tohto druhu a na základe kvalifikovaných odhadov. Rozpočtové náklady je potrebné, vzhľadom na značnú pohyblivosť cien materiálu a dodávok, považovať za orientačné. Konečná cena bude stanovená pri výberovom konaní dodávateľa stavby a v zmluve o dielo s dodávateľskou firmou.